# Ausschreibung

## Bankettbeton

Muster-Leistungsverzeichnis für Bankettbefestigung mit Bankettbeton (Stand 05/2017)

| OZ Pos-Nr. | Menge Einheit | Text | EH € | GP € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Psch Tage Psch Stck Std Psch | Baustelleneinrichtung herstellen, einschl. Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle über die vom AG zur Verfügung gestellten hinaus. Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und betriebsfertig aufstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten, soweit erforderlich. Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle herstellen, soweit erforderlich. Baustelleneinrichtung vorhalten. Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen. Vergütet werden die Tage, an denen auf der Baustelle gearbeitet wird. Bauzeitenverlängerungen werden nur vergütet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind. Räumen der Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. Alle benutzten Flächen sind entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der umwelt- und landschafts-pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an den vom AG zur Verfügung gestellten Zufahrtswegen gehört zum Leistungsumfang Einrichten, Unterhalten, Vorhalten, Betreiben und Abbauen der Baustellensicherung und Beleuchtung für den gesamten Baustellenbereich und Lagerplatz. Vergütet wird die eingeschaltete Beleuchtung pro Nacht. Stillstandskosten für Arbeitskolonne Stillstand des Geräts und des eingesetzten Personals auf besondere Anweisung des AG. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandzeiten. Verkehrssicherung / Verkehrsführung / Verkehrsfreigabe Das Fräsen und der Bankettbetoneinbau werden unter Vollsperrung ausgeführt. Während den Bauarbeiten ist ggf. eine entsprechende Umleitung einzurichten. Nach dem Einbau ist die Strecke zu reinigen und für den Verkehr wieder freizugeben. Die Bankette sind mit Baken und Absperrband für mindestens 7 Tage zu sichern. Für die Verkehrsfreigabe ist eine Druckfestigkeit von mindestens 70 % der 28d-Festigkeit erforderlich. Die Druckfestigkeit ist mit Erhärtungswürfeln oder Bohrkernen nachzuweisen. |  |  |
| OZ Pos-Nr. | Menge Einheit | Text | EH € | GP € |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | m m m m2 Stck Stck m m m m m | Rand des Asphaltoberbaus durch senkrechtes Schneiden geradlinig längs zur Fahrbahnachse trennen, soweit erforderlich Schnitttiefe: bis ….. cm Gebundene und ungebundene Schichten mit Bankettfräse oder gleichwertig fräsen. Frästiefe: bis ….. cm Fräsbreite: bis ….. cm Das Fräsgut ist zum Andecken wieder zu verwenden. Die Restmenge ist aufzunehmen. Das Material geht in Eigentum des AN über und ist einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen. Zulage zu Fräsarbeiten für Mehraufwendungen durch Erschwernisse entlang von Borden, Rinnen, Schächten, Abläufen oder dgl. einschließlich des verminderten Leistungsansatzes in der Fläche. Zu diesen Mehraufwendungen gehört auch das Entfernen von Fugenmaterial- und Belagsresten entlang der Einfassungen und Einbauten. Planum auf Sollhöhe herstellen und verdichten. Verformungsmodul in Abhängigkeit der Belastung: Evd ≥ 40 MPa / Ev2 ≥ 80 MPa Evd ≥ 50 MPa / Ev2 ≥ 100 MPa Evd ≥ 65 MPa / Ev2 ≥ 120 MPa Dynamischer Plattendruckversuch [Evd] durchführen. Alternativ:.Statischer Plattendruckversuch [Ev2] Referenzfläche mit vorgesehenem Bankettbeton und Einbaugerät herstellen. Größe: mindestens 25 m x Einbaubreite x Einbaudicke Bankettbeton (gemäß Richtrezeptur) liefern und nach Angaben des AG und Herstellers maschinell mit einem Offset-Gleitschalungsfertiger oder gleichwertigem Gerät auf vorgegebene Sollhöhe einbauen. Breite: …… cm (50 – 120 cm) Dicke: ….... cm (20 – 28 cm) Sollhöhe: minus … cm unter Fahrbahnniveau (1 – 3 cm) Bankettbeton durch Aufbringen von flüssigem Nachbehandlungsmittel nach TL NBM-StB nachbehandeln. Hersteller/Produktbezeichnung: ……………………………… Applikationsmenge: ………. g/m2 Alternativ: Bankettbeton durch Auflegen von wasserhaltenden Abdeckungen nachbehandeln. Alternativ: Bankettbeton durch Auflegen von wärmedämmenden Abdeckungen nachbehandeln. |  |  |

| OZ Pos-Nr. | Menge Einheit | Text | EH € | GP € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 19 20 21 22 | m m Stck Stck Stck | Fräsgut bis Hinterkante Bankettbeton einbauen und verdichten. Breite: ….. cm Höhe: …... cm Alternativ: Fräsgut bis Hinterkante Bankettbeton einbauen und verdichten. Fräsgut auf Bankettbetonoberfläche auf Höhe des bestehenden Fahrbahnniveaus einbauen. Auf eingebautem Fräsgut im Nassansaatverfahren Hydrosaatgut oder Ansaatmischung teil-autochthon oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers aufbringen. Breite: ….. cm Höhe: …... cm Hersteller/Produktbezeichnung: ………………....................... Menge: ……….. g/m2 Bohrkern aus Bankettbeton entnehmen und die Bohrlöcher bis Oberkante mit Bankettbeton oder gleichwertig schließen. Bohrkern dauerhaft beschriften. Bohrkerndurchmesser: …. cm (100, 150 mm) Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Probekörper für Kontrollprüfungen des AG herstellen, kennzeichnen, nachbehandeln, lagern und verpacken Prismen: 150/150/150 mm (Druckfestigkeit, Rohdichte, ggf. Hohlraumgehalt) Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Versenden der Probekörper für Kontrollprüfungen von der Baustelle nach ………………………. auf Anordnung des AG Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. |  |  |

Richtrezeptur für Bankettbeton

Druckfestigkeit: fci  ≥ 10 MPa / fcm ≥ 12 MPa

Expositionsklasse: XF4 (hoher Frost-Tausalz-Widerstand)

Zement: 300 – 340 kg/m3 (CEM I; CEM II ( ausgenommen hüttensandhaltige Zemente)

w/z-Wert: ( 0,32

Gesteinskörnung: gebrochenes Festgestein; gebrochener Kies; Kies

Korngruppe/Lieferkörnung d/D: 5/8; 8/11;11/16; 8/16 Kategorie GC90/15 (Splitt)

Korngruppe/Lieferkörnung d/D: 4/8; 8/16: Kategorie GC85/20 (Rundkorn)

Korngemische aus v.g. Gesteinskörnungen sind möglich

Hohlraumgehalt: 20 ± 3 Vol.-%

Zusatzmittel: Polymer: 1 kg/m3 (Hydro HB-SE-993, HeidelbergCement AG) oder gleichwertig

Fließmittel: Dosiermenge je nach Einbaukonsistenz (Wirkstoffbasis: Melamin- oder Melamin-/ Naphthalinsulfonat-Basis) Achtung: kein Fließmittel auf PCE-Basis

Rohdichte: 1.850 – 2.100 kg/m3

Konsistenz: C1 (auf Einbaugerät abzustimmen)